Приложение № 5

Эксплуатация зданий и сооружений, планово-предупредительный ремонт 
зданий и сооружений

Основные нормативные правовые акты, регламентирующие правильную и безопасную эксплуатацию производственных зданий и сооружений:

·	Трудовой кодекс РФ (ст. 212 и 215);

·	СНиП 31-03-2001 "Производственные здания";

·	СНиП 31-04-2001 "Складские помещения";

·	Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений (Постановление Госстроя СССР 
от 29 декабря 1973 года № 279). Положение является обязательным при проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений всех отраслей экономики;

·	Положение о порядке расследования причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов (утв. Минстроем России от 6 декабря 1994 года № 17-48).

В организации должны оформляться следующие документы по технической эксплуатации зданий и сооружений:

·	технический паспорт на здание или сооружение с прилагаемыми к нему документами;

·	технические журналы по эксплуатации здания и сооружения;

·	приказ руководителя организации о возложении ответственности на руководителей структурных подразделений за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт зданий и сооружений;

·	приказ руководителя организации о создании комплексной технической комиссии (комиссий) по общему осмотру зданий и сооружений;

·	акты по результатам комплексных технических осмотров зданий и сооружений;

·	мероприятия по результатам технических обследований зданий и сооружений на основе предложений, изложенных в актах;

·	план планово-предупредительного ремонта;

·	акты приемки зданий или сооружений (или их отдельных частей) после капитальных  ремонтов;

·	акты расследований причин аварий зданий или сооружений.

К техническому паспорту должны быть приложены:

·	копии рабочих чертежей или обмерные чертежи планов, разрезов, фасадов зданий или сооружений с внесенными в них отступлениями от проекта (если таковые были);

·	перечень предусмотренных проектом или экспертизой требований по обеспечению нормальной эксплуатации  здания или сооружения.

Система планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений представляет собой совокупность организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта, осуществляемых в плановом порядке.

Все здания и сооружения подвергаются периодическим техническим осмотрам. Осмотры могут быть общими и частичными.

При общем осмотре обследуется все здание или сооружение в целом, включая все конструкции здания или сооружения, в том числе инженерные системы, различные виды отделки и все элементы внешнего благоустройства или всего комплекса зданий и сооружений.

При частичном осмотре обследованию подвергаются отдельные здания или сооружения комплекса, или отдельные конструкции, или виды оборудования, инженерные системы.

Очередные общие технические осмотры здания проводятся 2 раза в год – весной и осенью.

Весенний осмотр проводится после таяния снега. Этот осмотр должен иметь своей целью освидетельствование состояния здания или сооружения. При весеннем осмотре уточняются объемы работ по текущему ремонту здания или сооружения, выполняемому в летний период, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года.

Осенний осмотр проводится с целью проверки подготовки здания или сооружения к зиме. К этому времени должен быть закончен весь объем работ по летнему текущему ремонту.

Кроме очередных осмотров, могут быть внеочередные осмотры зданий и сооружений после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, больших ливней или снегопадов, после колебаний поверхности земли и т.д.) или аварий.

Результаты всех видов осмотров оформляются актами, в которых отмечаются обнаруженные дефекты, а также необходимые меры для их устранения с указанием сроков выполнения работ.

На основании данных технических осмотров зданий и сооружений, отдельных конструкций и видов инженерного оборудования составляются годовые планы ремонтов, которые утверждаются руководителем учреждения.

Ремонтные работы подразделяются на два вида: текущий и капитальный. Классификация ремонтов определяется по следующему признаку: при периодичности ремонта до 1 года – текущий ремонт, при периодичности ремонта более 1 года – капитальный ремонт.

К текущему ремонту зданий и сооружений относятся работы по систематическому и своевременному предохранению частей здания, сооружения и инженерных систем от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей.

К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся такие работы, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и деталей здания и сооружения или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности реконструируемых объектов. Капитальный ремонт зданий и сооружений может быть комплексный, охватывающий ремонтом здание или сооружение в целом, и выборочный, состоящий из ремонта отдельных конструкций здания, сооружения или отдельного вида инженерного оборудования.

Технические и экономические сведения о зданиях и сооруженных, которые могут повседневно требоваться при их эксплуатации, должны быть сосредоточены в техническом паспорте и в журнале технической эксплуатации.

Технический паспорт составляется на каждое здание и сооружение, принятое в эксплуатацию. Технический паспорт является основным документом по объекту, содержащим его конструктивную и технико-экономическую характеристику.

Для учета работ по обслуживанию и текущему ремонту соответствующего здания или сооружения должен вестись журнал технической эксплуатации, в который вносятся записи обо всех выполненных работах по обслуживанию и текущему ремонту с указанием вида работ и места их проведения. Журнал технической эксплуатации здания и сооружения является основным документом, характеризующим состояние эксплуатируемых объектов.

Приемка зданий и сооружений в эксплуатацию после окончания работ по капитальному ремонту производится комиссией с составлением актов, а приемка выполненных работ по текущему ремонту производится руководителем учреждения и оформляется актом или записью в журнале технической эксплуатация здания или сооружения.

Расследование причин аварий со зданиями и сооружениями.

Под аварией понимается обрушение, повреждение здания, сооружения в целом, его частей или отдельного конструктивного элемента, а также превышения предельно допустимых деформаций, угрожающих безопасному ведению работ и повлекших приостановку эксплуатации (строительство) объекта или его части.

В зависимости от масштабов и степени последствий аварии зданий и сооружений подразделяются на аварии первой категории и аварии второй категории.

К аварии первой категории относятся обрушения зданий и сооружений или их частей (разрушения наземных строительных конструкций, подземных транспортных и гидротехнических сооружений, прорывов плотин, дамб, резервуаров и т.д.), которые:

·	вызвали нарушение функционирования других отраслей экономики;

·	повлекли гибель двух или более человек;

·	привели к количеству пострадавших более 15 человек.

Аварии первой категории классифицируются как чрезвычайная ситуация.

К аварии второй категории относятся обрушения или повреждения зданий и сооружений, их частей или отдельных конструктивных элементов, угрожающие безопасному ведению работ и не попавшие в разряд аварий первой категории.

Руководитель организации, в которой произошла авария первой категории, должен немедленно передать сообщения:

·	в территориальный орган исполнительной власти и в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

·	в вышестоящий орган по ведомственной принадлежности;

·	в орган прокуратуры по месту, где произошла авария.

Руководитель организации, в которой произошла авария второй категории, передает сообщения:

·	в территориальный орган исполнительной власти субъекта РФ и в соответствующий орган исполнительной власти города и района;

·	в вышестоящий орган по ведомственной принадлежности.

Организация расследования причин аварий с производственными зданиями и сооружениями.

При авариях первой категории техническая комиссия назначается:

·	министерствами и ведомствами РФ по строящимся и эксплуатируемым объектам, подведомственным им;

·	соответствующими органами исполнительной власти субъекта РФ.

При авариях второй категории техническая комиссия назначаются:

·	министерствами и ведомствами РФ по строящимся и эксплуатируемым объектам,  подведомственным им;

·	соответствующими органами исполнительной власти городов и районов ("Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений...").

Акт технической комиссии по расследованию причин аварии подлежит утверждению в 2-дневный срок органом, назначившим комиссию.

Утвержденный акт направляется в 5-дневный срок:

·	в территориальный орган исполнительной власти;

·	в вышестоящий по подчиненности орган;

·	в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора;

·	кроме того, по авариям первой категории – в прокуратуру по месту, где произошла авария.

___________